| Инструкция по применению индикаторных полосок «Венделин-тест» Назначение: индикаторные полоски предназначены для использования персоналом предприятий и учреждений, применяющих растворы средства «Венделин» для дезинфекции. Определяемые концентрации: 0,05-0,1-0,2-0,3-0,5-1,0-1,5-2,5% по препарату (концентрации, не указанные на цветовой шкале определяют после предварительного разведения исходного раствора согласно таблице разведения). Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с Инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Венделин» (ООО «Бозон», Россия). Комплектность, шт.: индикаторные полоски-100; инструкция по применению-1, банка полимерная-1, пакет из комбинированного материала-1. Применение: В емкость наливают 100 мл перемешанного рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из упаковки извлекают индикаторную полоску, погружают её примерно на 1с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Затем быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на фильтровальную бумагу индикаторными зонами вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру) и в течение 30-40 с оценивают концентрацию по цветовой шкале. Особенности и примечания: необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на воздухе. Сопоставление цвета индикаторной полоски со шкалой на этикетке следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Определение концентрации рабочего раствора осуществляют в трехкратном повторении. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторениях. При необходимости повторения анализа используют, свежую порцию раствора. В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации препарата | . необходимо провести необходимо провести методом указанным в инструкции на препарат. Внимание: -не используйте индикаторные полоски для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств; -не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой; -не подвергайте этикетку со шкалой концентраций воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств; -извлекайте из банки только необходимое для определения количество индикаторных полосок, банку не держите открытой; -полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после вскрытия банки. Запишите на этикетке дату вскрытия банки с полосками. Таблица разведения растворов, концентрации которых не приведены на цветовой шкале Концентрация исходного раствора по препарату, % Разведение, мл Концентрация, определяемая по шкале, % Исходный раствор Вода питьевая 0,4 50 до 100 0,2 0,6 50 до 100 0,3 0,8 25 до 100 0,2 2,0 25 до 100 0,5 3,0 10 до 100 0,3 4,0 25 до 100 1,0 Токсичность: индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется. После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы. Условия хранения: индикатор хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от +5°С до +40°С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15°С. Срок хранения: 1,5 года с даты изготовления. |
| --- | --- |